Додаток № 3-1 до Договору  № ____/____________/ДВС від ____  _________ 20_____ року .

м. Київ,									« _____»  _________ 20____ р.

Технічна специфікація Об'єкта

Сторона 2 : Фізична особа (громадянин(ка) України) _________________________

Об'єкт:

- _____ (_________) поверх (відмітка ____.___________)

- Характеристики Об'єкта – відповідно до затвердженого проекту.

- Технічне забезпечення Об'єкта: електропостачання, опалення, вентиляція, кондиціонування.

- Максимальна дозволена до використання електрична потужність: сумарно у всіх приміщеннях, розміщених в Об'єкті: 0,1 кВт / 1 м2  для торгових приміщень та 0,07 кВт / 1 м2 для офісних приміщень.

Загальна площа Об'єкта:  ____,______ м2   (_______ цілих ____________ сотих) метрів квадратних

Загальні умови:

Проект: проект Об’єкта виконується та/або корегується за рахунок Сторони 2.

Системи забезпечення:

- всі загальні для ТЦ системи монтуються в застельовому просторі (під міжповерховим перекриттям), розводяться із стандартним кроком;

- системи підведені до Об’єкту згідно проектної потужності;

- розведення всіх систем в Об’єкті виконується за рахунок Сторони 2, з використанням матеріалів, обладнання та силами підрядників, узгоджених з Стороною 1.

Специфікація Об’єкта:

Підлога: Згідно типового проекту.

Стіни:  Підготовлені до проведення опоряджувальних робіт.

Стелі:   Перекриття будівлі в поточному стані.

Внутрішні перегородки в Об’єкті: Встановлюються за рахунок Сторони 2.

Електропостачання: Підведене від загального електрощита, до місця встановлення розподільних пристроїв Сторони 2 (встановлення щитів обліку виконується за рахунок Сторони 2).

Освітлення: Виконано згідно базового проекту

Водопостачання та каналізація: Виконується за рахунок Сторони 2 після узгодження проекту з Стороною 1.

Система кондиціонування, опалення, вентиляції: Централізована повітряна система кондиціювання, опалення, вентиляції виконана згідно базового проекту.

Протипожежні системи, пожежогасіння та сигналізація:  Виконані згідно базового проекту.

Технологічне устаткування: Все технологічне устаткування встановлюється в Об’єкті Стороною 2 і обслуговується їм самостійно.

Вітрини та/або ролети, які відокремлюють Об’єкт від загальних площ ТЦ (якщо повинні бути) : виконуються за рахунок Сторони 1, з подальшою компенсацією Стороною 2 100% їх вартості до дати отримання Об’єкта для виконання Опоряджувальних робіт згідно Акту №1. У випадку якщо господарську діяльність на Об’єкті буде здійснювати орендар (суборендар), Сторона 2 компенсує  Стороні 1 50%  зазначених витрат, інші 50% витрат компенсуються за рахунок орендаря (суборендаря).

Підписи Сторін:

| Сторона 1: | Сторона 2: |
| --- | --- |
| _______________________________ _______________________________ | _______________________________ _______________________________ |